ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง  ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ

โดยที่เห็นสมควรออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ เพื่อกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างที่ทำงานในสถานที่อับอากาศให้เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103  ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่าประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา     นุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3   ในประกาศนี้

“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล นั้น และหมายความรวมถึง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเอง หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน

“สถานที่อับอากาศ” หมายความว่า สถานที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ ไม่เพียงพอที่จะให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็นพิษ สารไวไฟรวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่น ถังน้ำมัน ถังหมัก ไซโล ท่อ เตา ถัง บ่อ ถ้ำ อุโมงค์ ห้องใต้ดิน ภาชนะ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน

“ความเข้มข้นต่ำสุดที่จะติดไฟหรือระเบิดได้” (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit) หมายความว่า ความเข้มข้นต่ำสุดของสารเคมีชนิดนั้นในอากาศที่จะติดไฟหรือระเบิดได้เมื่อมีสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟหรือการลุกไหม้

หมวด 1

การทำงานในสถานที่อับอากาศ

ข้อ 4   ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสถานที่อับอากาศจนกว่าจะได้ดำเนินการให้ปลอดภัย

ข้อ 5  ก่อนให้ลูกจ้างทำงานในสถานที่อับอากาศให้นายจ้างจัดการดำเนินการให้ปลอดภัยดังนี้

(1) ตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมี และสิ่งปนเปื้อนในอากาศว่าจะทำให้เกิดการขาดออกซิเจน การระเบิด และการเป็นพิษหรือไม่ และเก็บบันทึกผลการตรวจไว้ให้เจ้าหน้าที่แรงงานสามารถตรวจสอบได้

(2) ถ้าการตรวจสอบใน (1) พบว่าปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละสิบแปดโดยปริมาตร หรือมีสารเคมีที่ติดไฟได้ในปริมาณความเข้มข้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบของความเข้มข้นต่ำสุดที่จะติดไฟหรือระเบิดได้ (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit) หรือสารเคมีอื่นๆ อยู่ในระดับเกินกว่าค่าความปลอดภัยที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ให้ทำการระบายอากาศ หรือขจัดหรือทำความสะอาดสถานที่นั้น จนกว่าจะอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

(3) ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์ช่วยหายใจ เข็มขัดนิรภัย สายชูชีพ (Life Line) และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะกับสภาพของงานตามมาตรฐานที่กรมแรงงานยอมรับ เพื่อให้ลูกจ้างทำงานในสถานที่อับอากาศได้อย่างปลอดภัย และให้ลูกจ้างใช้ในกรณีที่ดำเนินการแก้ไขตาม (2) แล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขได้

(4) จัดให้มีใบอนุญาตให้ลูกจ้างเข้าทำงานในสถานที่อับอากาศทุกครั้งตามแบบที่อธิบดีกำหนด

ข้อ 6   ในระหว่างที่ลูกจ้างปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ นายจ้างจะต้องจัดให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

(1) ตรวจสอบสภาพอากาศเป็นระยะๆ และจัดการให้เป็นไปตามข้อ 5 (1)  (2)  และ (3)

(2)จัดให้มีผู้ช่วยเหลือที่ผ่านการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคอยดูแลเฝ้าที่ปากทางเข้าออกสถานที่อับอากาศตลอดเวลา และสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างที่ทำงานในสถานที่อับอากาศพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เหมาะสมตามลักษณะงาน คอยให้ความช่วยเหลือลูกจ้างได้ทันทีตลอดเวลาการทำงาน

ข้อ 7  ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ที่ใช้ทำงานในสถานที่อับอากาศ เป็นชนิดที่สามารถป้องกันความร้อน ฝุ่น การระเบิด การลุกไหม้ และไฟฟ้าลัดวงจร อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 8  ให้นายจ้างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าในสถานที่อับอากาศด้วยวิธีการที่ปลอดภัย และมีการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ

ข้อ 9   ให้นายจ้างจัดให้มีผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) วางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและติดประกาศหรือแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(2) ชี้แจงและซักซ้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติงานและวิธีการป้องกันอันตรายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

(3) ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างใช้และตรวจตราเครื่องป้องกัน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน

ข้อ 10  ให้นายจ้างห้ามลูกจ้างสูบบุหรี่หรือพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟเข้าไปในสถานที่อับอากาศ

ข้อ 11  ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อน หรือประกายไฟ เช่น การเชื่อม การเผาไหม้ การย้ำหมุด การเจาะ การขัด ในสถานที่อับอากาศ เป็นต้น จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และจัดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

ข้อ 12  ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างพ่นสี หรือทาสีที่ใช้สารน้ำมันชนิดระเหยได้ในสถานที่อับอากาศจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และจัดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

ข้อ 13  ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและจำนวนพอเพียงที่จะใช้ได้ทันทีเมื่อทำการเชื่อม ตัดโลหะ หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดการลุกไหม้

ข้อ 14  ให้นายจ้างห้ามลูกจ้างที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่อับอากาศ

ข้อ 15  สถานที่อับอากาศที่มีลักษณะเป็นช่องโพรง ถังเปิดหรือที่มีลักษณะคล้ายกันให้นายจ้างจัดให้มีสิ่งปิดกั้นไม่ให้คนเข้าหรือตกลงไปได้

ข้อ 16  ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายแจ้งข้อความว่า “บริเวณอันตรายห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต”  ปิดประกาศไว้ในบริเวณสถานที่อับอากาศซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา

ข้อ 17  ให้นายจ้างจัดสถานที่ทำงานในบริเวณสถานที่อับอากาศและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาดและถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การแบ่งพื้นที่ทำงานและทางเดิน การกองและจัดเก็บวัสดุ พื้นห้องทำงานที่แห้งไม่เปียกลื่น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

หมวด 2

# การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ข้อ 18  ลูกจ้างต้องใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้นายจ้างสั่งหยุดการทำงานของลูกจ้างได้ทันที และไม่ยินยอมให้ลูกจ้างเข้าทำงานจนกว่าจะใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์

ข้อ 19  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพของงานซึ่งนายจ้างต้องจัดตามข้อ 5 (3) นั้น ต้องได้มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้

(1)  หมวกนิรภัย  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(2) รองเท้าหนังหัวโลหะให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(3)  รองเท้าหุ้มส้นพื้นยาง  ทำด้วยหนังหรือผ้าหุ้มตลอด และมีพื้นรองเท้าเป็นยางสามารถป้องกันการลื่นได้

(4)  รองเท้ายางหุ้มแข้ง  ต้องทำด้วยยาง หรือยางผสมวัตถุอื่น  เมื่อสวมแล้วมีความสูงไม่น้อยกว่าครึ่งแข้งไม่ฉีกขาดง่าย  สามารถกันน้ำและสารเคมีได้

(5)  ถุงมือต้องมีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย มีความยาวหุ้มถึงข้อมือ  และใช้สวมนิ้วมือได้ทุกนิ้ว  เมื่อสวมแล้วสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้สะดวก ถ้าเป็นถุงมือยางต้องสามารถกันน้ำและกรดได้ด้วย

(6)  เข็มขัดนิรภัย  ต้องทำด้วยหนัง  ในล่อน  ผ้าฝ้ายถักหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน  และสามารถทนแรงดึงได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัม  สำหรับส่วนที่รัดเอวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าห้าเซนติเมตร

ข้อ 20  ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่ 8 สิงหาคม  พ.ศ.  2533

บรรหาร  ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ.1

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

เลขที่ …………/พ.ศ. ……………..

ตามที่ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………………………………………

ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน  จำนวน  ……………. คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.  ……………………………………………………………….

2.  ……………………………………………………………….

3.  ……………………………………………………………….

4.  ……………………………………………………………….

5.  ……………………………………………………………….

ซึ่งทำงานในแผนก/หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………..

เข้าไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับ …………………………………………………………………………………………

สถานที่ที่ปฏิบัติงาน  ………………………………………………………………………………………………

ในวันที่ ………………………………………………….ระหว่างเวลา ……………………………………………

บริษัท  ……………………………………………………….................อนุญาตให้

นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………................และผู้ปฏิบัติงานจำนวน ……………………คน

ตามรายชื่อข้างต้นเข้าปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้  ทั้งนี้ จะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ เข้าไปปฏิบัติงานได้ เฉพาะ ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..เท่านั้น

ออกให้  ณ  วันที่  …………………………………………………………

(ลายมือชื่อ) …………………………………………………………………

( …..…………………………………………………………….)

ผู้อนุญาต

คำแนะนำ  ก่อนที่นายจ้างจะอนุญาตให้ลูกจ้างเข้าปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ  จะต้องทำการ  ตรวจสอบสถานที่อับอากาศ  ดังนี้

1.  ตรวจสอบสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงานนี้

มี        ไม่มี			       	             มี       ไม่มี

1. สารไวไฟ/ลุกไหม้/ระเบิด		(	(	5.  เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์	(      (

2.  สารกัดกร่อน			(	(	6.  ประกายไฟ/ความร้อน		(      (

3.  สารมีพิษ/ฝุ่น/ฟูม/แก๊ส		(	(	7.  อื่นๆ ……………………………………..	(      (

4.  กระแสไฟฟ้า			(	(		………………………………………	(      (

2.  ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน และกำลังปฏิบัติงาน

มี        ไม่มี

1.  ตรวจสอบไฟฟ้าให้ปลอดภัย	(	(	10.  ผลการตรวจสารเคมี

2.  ตรวจสอบเครื่องจักรให้ปลอดภัย	(	(				ผลการตรวจ

3.  ตรวจสอบเครื่องมือให้ปลอดภัย	(	(	-  ออกซิเจนมากกว่า 18 %……………………..%

4.  มีการระบายของเสียทิ้ง		(	(	-  สารไวไฟ 20% LEL  .…………………………%

5.  มีการระบายอากาศ		(	(	-  สารเคมีอื่นๆ  (ระบุ)

6.  มีการทำความสะอาด                (       (	………………  ……………….ppm หรือ …………mg/m3

7.  ปิด/ลดระบบความดัน/ความร้อน	(	(	       ……………..  ………………..ppm หรือ ………..mg/m3

8.  ปิดแยกระบบวาล์ว		(	(	       ……………..  ………………..ppm หรือ ………..mg/m3

9.  อื่นๆ  …………………………..	           (	(	    ชื่อผู้ตรวจ ……………………...วันที่ตรวจ ……………………

3.  จัดมาตรการด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

ต้องการ    ไม่ต้อง				     ต้องการ  ไม่ต้อง

1.  หมวกนิรภัย			(	(	11.  ผู้ช่วยเหลือ		       (	       (

2.  แว่นตานิรภัย			(	(	12.  ผู้ควบคุมงาน		       (	       (

3.  ถุงมือ			(	(	13.  แผนการช่วยเหลือฉุกเฉิน     (       (

4.  รองเท้า 			(	(	14.  ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ 	       (       (

5.  แว่นตาลดแสง			(	(	15.  เครื่องตรวจวัดสารเคมี	       (       (

6.  กระบังหน้า			(	(	16.  อุปกรณ์ในการดับเพลิง	       (       (

7.  หน้ากากป้องกันฝุ่น/ฟูม/แก๊ส	(	(	17.  เสื้อทนไฟ		       (       (

8.  เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศ	(	(	18. แสงสว่าง		       (       (

9.  เข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพ	(	(	19.  อื่นๆ …………………………………….(       (

10.  อุปกรณ์สื่อสาร		(	(		  …………………………………….(       (

หมายเหตุ  งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ/ความร้อน หมายความรวมถึง งานเชื่อม งานเผาไหม้ งานเจียร งานลับ งานแผ่นโลหะ  งานบัดกรี  งานขัด  งานตอกย้ำหมุด  งานเจาะ  แฟลชจากการถ่ายภาพ งานเครื่องมือที่ใช้กำลัง  เช่น  งานควบคุมเครื่องยนต์  งานที่มีเปลวไฟ  เป็นต้น

# Text boxes

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 159 วันที่ 30 สิงหาคม 2533